AHD高清车载录像机

硬件使用手册

（8路硬盘机）

V1.0

版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2016-12-31 | 本说明书适用于硬件版本M-R100版本 |

目录

一．	配件及接口定义	1

1．产品及配件检查	1

2．设备连接示意图	3

3．面板介绍	4

4．接口定义	4

4.1 电源接口定义	4

4.2 I/O口定义	5

4.3航空头接口定义	5

二．安装使用	6

1．硬盘、SIM卡、SD卡安装	6

2．天线安装	7

3．电源连接	8

4．摄像头连接	8

5．显示器连接	9

6．I/O线连接	9

6.1 红外延长接线	10

6.2报警输入连接	10

6.2.1 报警输入用例（倒车影像）	11

6.2.2报警输入用例（紧急报警）	12

6.3串口连接	14

- 配件及接口定义

1．产品及配件检查

在使用本产品之前，请检查产品是否损坏，配件是否齐全，如果有任何缺失，请联系您的供应商。产品及附件清单如下：

产品附件表

| 描述 | 图片 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 |  | 1台 |
| 电源线 |  | 1根 |
| I/O线 |  | 1根 |
| 音视频线 |  | 2根 |
| GPS天线 （选配） |  | 1根 |
| 34/4G天线 （选配） |  | 1根 |
| WIFI线 （选配） |  | 1根 |
| 遥控器 （选配） |  | 1个 |
| 红外延长 （选配） |  | 1个 |
| 鼠标 （选配） |  | 1个 |

2．设备连接示意图

连接示意图

3．面板介绍

前面板示意图

后面板示意图

4．接口定义

主要介绍电源、I/O、音视频等接口的定义，具体如下：

4.1 电源接口定义

电源接口定义

4.2 I/O口定义

I/O口设备插座正视图

I/O接口定义说明

| PIN脚 | 颜色 | 定义 | PIN脚 | 颜色 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色 | 报警输出 | 2 | 黑色 | 地 |
| 3 | 紫色 | 报警输入2(正) | 4 | 紫色 | 报警输入1 |
| 5 | 紫色 | 报警输入4(正) | 6 | 紫色 | 报警输入3 |
| 7 | 红色 | 5V输出 | 8 | 白色 | TXD(TTL电平) |
| 9 | 灰色 | 红外延长 | 10 | 黄色 | RXD(TTL电平) |

4.3航空头接口定义

AV-IN摄像头接口                            AV-OUT显示屏接口

- 安装使用

1．硬盘、SIM卡、SD卡安装

将附件中的钥匙插入前面板的锁孔中，逆时针方向转动90度，打开硬盘锁，然后向外侧拉开前盖板。

开硬盘锁

逆时针旋转硬盘支架的固定螺丝，螺丝拆卸后向外侧抽离硬盘支架。

抽离硬盘支架

将硬盘如下图方式插入到支架上，并固定好4颗固定螺丝。（固定螺丝在配件盒中）

固定硬盘

将安装好硬盘的支架插入到机箱内，并锁好两侧的固定螺丝，SD卡PIN脚接触面向下插入到机箱内，SIM卡芯片接触面向下插入到机箱内。

安装硬盘、SD卡、SIM卡

硬盘、SD卡、SIM卡安装固定好后，将前盖板盖好并锁好硬盘锁。

2．天线安装

请按照下图正确安装3G/4G、WIFI和GPS天线，GPS天线请尽量放到车顶处。

天线安装示意图

3．电源连接

请根据电源接口定义正确连接电源，电源线正极（红色）接入电压范围为10V到36V。ACC点火（黄色）接入电压范围为5V到36V。

电源连接图

点火线用于检测点火开关. 强烈建议此引脚连接到点火钥匙“RUN”位置端子。或者在车载开关盒中，找到一个车辆运行时才有电的端子，比如调频收音机的电源，将ACC点火线连接到该端子上

注：调试设备时，请将红色电源线和黄色点火线同时接电源正极，否则设备无法开机。

4．摄像头连接

用户可以将摄像头直接连接到视频线，或者通过延长线（选配）相连。配件盒内配的音视频连接线，每个线头上都标有丝印，请根据丝印提示进行连接。

摄像头连接图

注：安装前请参照AV-IN摄像头接口定义，对比音视频线和摄像头的接口定义是否一致。

5．显示器连接

设备支持VGA和CVBS输出两种模式。用户根据项目需求，通过遥控器或者鼠标将输出切换到自己需要的模式。

航空头显示屏连接图

注：安装前请参照AV-OUT显示屏接口定义，对比音视频线和显示屏的接口定义是否一致。

6．I/O线连接

使用时，请根据I/O接口定义进行相关的线缆连接，同时在相应功能的菜单界面上也有接口定义提示

6.1 红外延长接线

红外延长接线图

| I/0接口线 |  | 红外延长线 |
| --- | --- | --- |
| PIN脚 | 定义 | 颜色 |  | 颜色 | 定义 |
| 2脚 | 地 | 黑色 |  | 黑色 | 接地 |
| 7脚 | 5V输出 | 红色 |  | 红色 | 5V电源 |
| 9脚 | 红外延长 | 灰色 |  | 白色 | 信号 |

红外接线对应表

6.2报警输入连接

设备提供4路报警输入（两路正触发、两路负触发），可接入倒车灯、转向灯、开关门等电路的正极，以实现倒车影像、切换画面等功能，同时还可以接入紧急报警按钮，实现平台联动报警的功能。

报警输入连接图

| I/0接口线 |  | 触报警接线 |
| --- | --- | --- |
| PIN脚 | 定义 | 颜色 |  | 颜色 | 开启报警条件 |
| 3脚 | 报警输入2 | 紫色 |  | 红色 | 5V-32V |
| 5脚 | 报警输入4 | 紫色 |  |  |  |
| 4脚 | 报警输入1 | 紫色 |  | 黑色 | 接地或5-32V |
| 6脚 | 报警输入3 | 紫色 |  |  |  |

报警输入接线对应表

6.2.1 报警输入用例（倒车影像）

设备自带倒车影像功能，以报警输入2为例进行连接测试，根据I/0定义口找到报警输入2的连接线并和倒车灯的电源正极连接，如下图：

倒车影像连接图

| I/0接口线 |  | 触报警接线 |
| --- | --- | --- |
| PIN脚 | 定义 | 颜色 |  | 颜色 | 开启报警条件 |
| 3脚 | 报警输入2 | 紫色 |  | 红色 | 倒车灯电源正极 |

倒车影像接线对应表

进入设备菜单，以依次选择“高级设置”   “倒车影像”进行设置，具体见下图，设置成功后点击确定按钮。

视频通道：请选择倒车时需要看到的摄像头对应通道，一般选择后置摄像头连接的通道。

触发开关：请选择连接倒车灯电源线的报警输入通道数。

注：使用倒车影像时，请使用IN2、IN4正触发进行连接和设置。

当车辆挂入倒挡后，设备会自动将第四通道的图像放大，如下图:

倒车影像

6.2.2报警输入用例（紧急报警）

可外接一个紧急报警按钮与设备上的报警输入连接，当按下紧急报警按钮后，设备会报警，并将报警信息发送到平台，实现联动报警功能，（此功能需设备实时连接平台，否则报警后平台收不到报警信息），下面以报警输入1为例，根据I/0定义口找到报警输入1连接线与紧急报警按钮一端相连，报警按钮另一端连接地

紧急报警连接图

| I/0接口线 |  | 触报警接线 |
| --- | --- | --- |
| PIN脚 | 定义 | 颜色 |  | 颜色 | 开启报警条件 |
| 4脚 | 报警输入1 | 紫色 |  | 黑色 | 接地 |

紧急接线对应表

注：（如果连接的报警输入为正触发，那么紧急按钮的另一端为5-32V电源线）

进入设备菜单，以依次选择“报警设置”   “输入”在“输入报警”列表中选择报警输入1进行报警参数设置。如下图：

报警输入设置

输入通道：该通道为连接紧急报警按钮的通道

上报类型：用做紧急报警时请将该项设置成“紧急报警”，一般情况下选择“不上报”

6.3串口连接

设备提供一个串口，接口是LVTTL(3.3V)电平，可以用来连接外接设备

串口连接图

| I/0接口线 |  | 外接设备 |
| --- | --- | --- |
| PIN脚 | 定义 | 颜色 |  | 颜色 | 定义 |
| 2脚 | 接地 | 黑色 |  | 黑色 | 接地 |
| 8脚 | TXD(TTL电平) | 白色 |  | 黄色 | RXD |
| 10脚 | RXD(TTL电平) | 黄色 |  | 白色 | TXD |

串口接线对应表

# Text boxes

ggps

音视频延长线

AV5-8

AV1-4

AV OUT输出

显示器延长线

点击区域

按住定位点，辅助线可上下、左右调节